人防工程防护结构验收须知

一、防护结构验收应具备的条件

1、人防工程防护结构土建施工已全部完成（含后浇带），所有管道、设备安装的预留、预埋件已按设计要求全部完成，并已清理出来和进行了防锈处理。地面无建筑垃圾，干净整洁，主体不得进行修补和粉刷，有满足验收的照明条件。

2、建设单位（或监理单位）已组织勘察单位、设计单位、施工单位、防护设备定点生产安装企业对人防工程进行结构分部工程初验，且质量达到合格标准。

3、已委托有相应资质的工程质量检测机构，对人防工程防护结构砼强度进行检测，检测结果已满足设计和规范要求。

4、工程质量控制资料已收集完整，并已经监理（建设）单位审查确认完整、有效并已分类整理。

5、质量监督机构责令整改的质量问题已全部整改完毕，出现的质量事故已按有关规定处理。

6、建设单位完成以上内容后，在初验合格的基础上，向质量监督机构申请防护结构验收。

二、防护结构验收程序

验收参加人员：建设、设计（建筑、结构、通风专业该项目设计人员）、施工、人防监理（总监或总监代表及现场人防监理人员）、所涉及所有防护设备企业项目主要负责人

1、各参建单位分别汇报各自在工程建设过程中履行工程合同情况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。

2、建设单位提供盖有人防审图章的全套人防施工图纸，质监站依照图纸查验工程防护结构、预留预埋及施工资料质量；

3、各参建单位分别阐明验收意见，如验收通过，人防质监站出具《人防工程防护结构质量监督抽查记录表》，如质量问题较多或较为严重，进行整改程序并重新组织验收。

三、防护结构验收监督检查内容

1、监督抽查人防工程结构施工实体质量和按图施工情况（包括观感质量、人防建筑面积等）；

2、对结构分部、防水分部以及设备安装预留预理、混凝土强度、钢筋间距、保护层厚度、人防门框垂直度等进行抽查、抽测；

3、抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和出厂合格证、复试报告、见证取样送检资料及结构砼强度检测报告。